## Slide 1
从单核 MOS 到双核 SMP
北航 OS 挑战性任务答辩：MIPS 24Kc / QEMU Malta / 2 vCPU
核心观点
多核改造不是“让 CPU1 跑起来”，而是把单核时代隐藏的共享状态显式化：每核状态、锁、IPI、TLB shootdown、调度占用和 env 生命周期。
CPU0
init / schedule / IPI
CPU1
secondary
per-CPU state
spinlock
TLB shootdown
remote destroy
Project: OS-challenging-Mission
01

## Slide 2
MIPS MOS SMP CHALLENGE
单核假设在 SMP 下全部失效
单核 MOS 的很多“全局变量”其实是在默默表达当前 CPU。双核后，两个 CPU 会同时进入内核、同时修改队列、同时持有不同地址空间。
主题
单核默认
SMP 设计
当前进程
全局 curenv
->
cpu_data[cpu].curenv
调度队列
单调度器修改
->
env_sched_lock + env_running
物理页/页表
无并发修改
->
pmap_lock + 锁外 TLB 广播
TLB
只 flush 本 CPU
->
IPI shootdown 到其它 CPU
env_destroy
直接 env_free
->
远端运行时目标 CPU 安全点释放
答辩切入点
先讲“哪些单核假设被破坏”，再讲“每个假设如何被代码消除”。
Source: SMP_DESIGN_AND_TEST_SUMMARY.md + project code
02

## Slide 3
MIPS MOS SMP CHALLENGE
改造主线：从启动到验证的闭环
启动分流
->
per-CPU 状态
->
共享结构加锁
->
调度占用
->
TLB 广播
->
安全销毁
->
并发测试
01
启动
CPU0 初始化系统；CPU1 等启动栅栏，设置自己的内核栈后进入 secondary。
02
内核状态
curenv、cur_pgdir、trapframe、时间片全部按 CPU 拆分。
03
同步
调度队列、物理页、ASID、console、IPI mailbox 用 spinlock 保护。
04
一致性
页表修改后本地 flush，并通过 IPI 让其它 CPU flush。
05
生命周期
远端运行 env 不被外核直接释放，而是由运行它的 CPU 在安全点释放。
06
验证
lab6_3 到 lab6_7 主动制造双向 IPI、并行调度和远端销毁竞态。
Source: SMP_DESIGN_AND_TEST_SUMMARY.md + project code
03

## Slide 4
MIPS MOS SMP CHALLENGE
核心代码：CPU 启动分流与每核栈
init/start.S
mfc0 t0, CP0_EBASE
andi t0, t0, 0x03ff
bnez t0, secondary_wait
li sp, KSTACKTOP
jal smp_init
j mips_init
secondary_wait:
la t1, smp_boot_ready
li t3, SMP_BOOT_READY
1:lw t2, 0(t1)
bne t2, t3, 1b
li sp, KSTACKTOP
sll t2, t0, KSTACKSHIFT
subu sp, sp, t2
j smp_secondary_start
include/stackframe.h
mfc0 sp, CP0_EBASE
andi sp, sp, 0x03ff
sltiu k1, sp, NR_CPUS
sll sp, sp, KSTACKSHIFT
li k1, KSTACKTOP
subu sp, k1, sp
•
EBase 低位作为 CPU id：0 走主路径，非 0 进入 secondary_wait。
•
CPU1 不清 .bss，避免破坏 CPU0 已初始化的数据。
•
异常入口也按 CPU id 选栈，避免共用 trapframe。
Code: init/start.S, include/stackframe.h
04

## Slide 5
MIPS MOS SMP CHALLENGE
核心代码：把“当前状态”改成 per-CPU
include/smp.h + kern/smp.c
struct cpu_local_data {
int cpu_id;
struct Env *curenv;
Pde *cur_pgdir;
u_long kernel_stack_top;
int sched_count;
};
struct Env *cpu_curenv(void) {
return cpu_data[cpu_id()].curenv;
}
Pde *cpu_cur_pgdir(void) {
return cpu_data[cpu_id()].cur_pgdir;
}
struct Trapframe *cpu_trapframe(void) {
return (struct Trapframe *)cpu_kstack_top() - 1;
}
CPU0
curenv = A
cur_pgdir = A.pgdir
sched_count = n
kstack = KSTACKTOP
CPU1
curenv = B
cur_pgdir = B.pgdir
sched_count = m
kstack = KSTACKTOP-Δ
答辩重点
SMP 中“当前进程”是“当前 CPU 的进程”。syscall、TLB refill、panic、调度都必须走 cpu_* 接口。
Code: include/smp.h, kern/smp.c
05

## Slide 6
MIPS MOS SMP CHALLENGE
IPI mailbox：跨 CPU 执行内核函数
kern/smp.c: smp_group_function_call
for (cpu = 0; cpu < NR_CPUS; cpu++) {
if (cpu == self || !ipi_ready[cpu]) continue;
spin_lock(&ipi_mailbox_lock[cpu]);
ipi_done[cpu] = 0;
ipi_mailbox_write(cpu, IPI_MBOX_FN, (u_int)fn);
ipi_mailbox_write(cpu, IPI_MBOX_ARG0, arg0);
ipi_mailbox_write(cpu, IPI_MBOX_ARG1, arg1);
ipi_send(cpu, IPI_CALL);
ipi_wait_done(cpu);
ipi_mailbox_write(cpu, IPI_MBOX_FN, 0);
spin_unlock(&ipi_mailbox_lock[cpu]);
}
kern/smp.c: ipi_wait_done
while (!ipi_done[target_cpu]) {
if (ipi_status_read(cpu_id()) != 0) {
handle_ipi_irq();
} else {
__asm__ volatile("nop");
}
}
mailbox
->
IPI_CALL
->
执行 fn
->
done=1
->
返回
•
用途：TLB shootdown、远端 env kill poke、专项 IPI 测试。
•
等待远端 done 时，本 CPU 若收到 IPI 会主动处理，避免双向 IPI 相互等待。
•
当前默认共享内存 pending 模拟 IPI；MMIO IPI 布局保留在 include/malta.h。
Code: kern/smp.c
06

## Slide 7
MIPS MOS SMP CHALLENGE
同步：关本地中断不等于互斥
kern/spinlock.S
LEAF(spin_lock)
li t1, 1
1:ll t0, 0(a0)
bnez t0, 1b
nop
sc t1, 0(a0)
beqz t1, 1b
li t1, 1
sync
jr ra
LEAF(spin_unlock)
sync
sw zero, 0(a0)
jr ra
共享资源保护表
console_lock
console I/O 串行化
pmap_lock
page_free_list、pp_ref、页表项
asid_lock
ASID bitmap 分配与释放
env_sched_lock
调度队列、运行标记、IPC 状态
ipi_mailbox_lock[]
目标 CPU 的 mailbox 和 done 标志
关键解释
关中断只能阻止本 CPU 被打断，阻止不了另一个 CPU 同时修改共享链表或计数。
Code: include/spinlock.h, kern/spinlock.S
07

## Slide 8
MIPS MOS SMP CHALLENGE
内存/TLB：修改页表后必须跨核失效
kern/pmap.c: page_insert rule
spin_lock(&pmap_lock);
...
*pte = page2pa(pp) | perm | PTE_C_CACHEABLE | PTE_V;
pp->pp_ref++;
spin_unlock(&pmap_lock);
tlb_invalidate(asid, va);
kern/tlbex.c: tlb_invalidate
void tlb_invalidate(u_int asid, u_long va) {
tlb_invalidate_local(asid, va);
if (smp_boot_ready == SMP_BOOT_READY) {
smp_group_function_call(
(void (*)(u_int, u_int))tlb_invalidate_local,
asid, (u_int)va);
}
}
CPU0 修改页表
->
CPU1 TLB 仍可能缓存旧映射
•
每个 CPU 有独立 TLB，页表改动不是自动可见。
•
本地先 tlb_out，再通过 IPI 让其它 CPU 执行 tlb_invalidate_local。
•
不能持 pmap_lock 做 IPI 等待，否则远端若需要同一把锁就会死锁。
锁顺序原则
页表/引用计数在锁内改；TLB 广播在锁外做。这是正确性和死锁规避的分界线。
Code: kern/pmap.c, kern/tlbex.c
08

## Slide 9
MIPS MOS SMP CHALLENGE
调度器：保证同一 env 不会双核并发运行
kern/sched.c
while (e != NULL) {
if ((e->env_pinned_cpu < 0 || e->env_pinned_cpu == cpu) &&
!e->env_kill_pending &&
(e->env_running == 0 || e->env_cpu_id == cpu)) {
goto found;
}
e = TAILQ_NEXT(e, env_sched_link);
}
found:
e->env_running = 1;
e->env_cpu_id = cpu;
count = e->env_pri;
新增 env 字段
env_running
该 env 是否已经被某个 CPU 占用
env_cpu_id
占用它的 CPU，-1 表示无人运行
env_pinned_cpu
CPU 绑定；fs_serv 暂时固定 CPU0
env_kill_pending
远端销毁请求，调度器跳过
sched_count
每核时间片，不再用 static int
核心 invariant
选中 env 和标记 running 必须在同一把 env_sched_lock 内完成，否则两个 CPU 可能同时拿到同一个 runnable env。
Code: include/env.h, kern/sched.c
09

## Slide 10
MIPS MOS SMP CHALLENGE
syscall / IPC：当前上下文与唤醒顺序
kern/syscall_all.c: IPC SMP ordering
spin_lock(&env_sched_lock);
cpu_curenv()->env_ipc_recving = 1;
cpu_curenv()->env_status = ENV_NOT_RUNNABLE;
cpu_curenv()->env_running = 0;
cpu_curenv()->env_cpu_id = -1;
TAILQ_REMOVE(&env_sched_list, cpu_curenv(), env_sched_link);
spin_unlock(&env_sched_lock);
/* send: page_insert 完成后再唤醒接收方 */
e->env_ipc_value = value;
e->env_ipc_from = cpu_curenv()->env_id;
e->env_ipc_perm = ipc_perm;
spin_lock(&env_sched_lock);
e->env_status = ENV_RUNNABLE;
TAILQ_INSERT_TAIL(&env_sched_list, e, env_sched_link);
spin_unlock(&env_sched_lock);
当前 env
当前进程相关路径使用 cpu_curenv()，避免全局 curenv 被另一个 CPU 覆盖。
当前 trapframe
sys_exofork / sys_set_trapframe 从当前 CPU 的内核栈读写上下文。
IPC 顺序
先完成共享页映射和 IPC 元数据，再唤醒接收方，避免另一个 CPU 看见半完成状态。
Code: kern/syscall_all.c
10

## Slide 11
MIPS MOS SMP CHALLENGE
远端 env_destroy：由目标 CPU 在安全点释放
kern/env.c: env_destroy
spin_lock(&env_sched_lock);
if (e->env_running && e->env_cpu_id != cpu_id()) {
e->env_kill_pending = 1;
e->env_kill_done = 0;
envid = e->env_id;
remote_running = 1;
} else {
e->env_kill_pending = 1;
}
spin_unlock(&env_sched_lock);
if (remote_running) {
env_wait_remote_destroy(e, envid);
return;
}
env_free(e);
kern/env.c: safe point
void env_check_kill_pending(void) {
struct Env *e = cpu_curenv();
if (e == NULL || !e->env_kill_pending) return;
env_free(e);
cpu_data[cpu_id()].curenv = NULL;
printk("i am killed remotely ... \n");
schedule(1);
}
static void env_wait_remote_destroy(struct Env *e, u_int envid) {
u_int status = env_irq_save();
smp_group_function_call(env_remote_kill_poke, envid, 0);
while (e->env_id == envid && !e->env_kill_done) {
handle_ipi_irq();
__asm__ volatile("nop");
}
env_irq_restore(status);
}
请求
->
标记
->
唤醒
->
安全点
->
释放
->
完成
为什么要这样做：目标 CPU 可能仍在使用自己的 trapframe、curenv 和页目录；外核直接释放会产生 use-after-free。
Code: kern/env.c
11

## Slide 12
MIPS MOS SMP CHALLENGE
Debug 关键点：为什么不在 IPI handler 里 free
错误方向
IPI
->
释放
->
页表
->
失效
->
IPI
•
env_free 会释放页表并触发 TLB shootdown。
•
TLB shootdown 也依赖 smp_group_function_call。
•
在 IPI handler 内嵌套 IPI 协议，单个 ipi_done 状态容易被覆盖或形成死锁。
最终方案
唤醒
->
确认
->
调度
->
检查
->
释放
•
IPI handler 保持轻量：执行 mailbox 函数并 ack。
•
复杂释放放到调度安全点，避免协议嵌套。
•
等待远端销毁时临时关本地中断，避免 timer reentry；循环中仍处理 IPI。
可讲的 debug 结论
这次 bug 的本质不是“free 本身错”，而是 free 触发了需要跨 CPU 协作的子协议，不能放在另一个 IPI 协议的 handler 里做。
Source: SMP_DESIGN_AND_TEST_SUMMARY.md + project code
12

## Slide 13
MIPS MOS SMP CHALLENGE
测试：主动制造并发窗口，而不是只看跑完
lab6_3
IPI 双向嵌套 roundtrip
128 次 CPU0->CPU1；CPU1 handler 内反向调用 CPU0
lab6_4
多核并行调度
4 个 loop env；pre_env_run 断言 owner 与 CPU 一致
lab6_5
单次远端 destroy
父进程等待 child 在远端 CPU 运行后 destroy
lab6_6
多轮 destroy + slot 复用
重复 4 轮，检查旧 env_kill_done 不误判
lab6_7
双向远端 destroy 竞态
CPU0/CPU1 同时尝试销毁对方正在运行的 env
tests/lab6_3/init.c
smp_ipi_roundtrip passed: cpu1_calls=128 cpu0_callbacks=128
tests/lab6_7/pre_env_run.c
remote_destroy_bidirectional passed
Code: tests/lab6_3 ... tests/lab6_7, VALIDATION.md
13

## Slide 14
MIPS MOS SMP CHALLENGE
限制与答辩高频问题
为什么不用全局 curenv？
两个 CPU 可以同时运行不同 env，全局变量无法表达“当前 CPU 的当前 env”。
为什么要 env_running/env_cpu_id？
ENV_RUNNABLE 只说明可运行，不说明是否已被另一个 CPU 占用。
为什么 TLB 要广播？
每个 CPU 独立 TLB；页表改动后远端 CPU 可能继续使用旧映射。
为什么不在 pmap_lock 内广播？
广播会等待远端 IPI；远端如果也要 pmap_lock，就形成死锁。
为什么 fs_serv 绑定 CPU0？
阶段性保守策略，先稳定调度、IPC、TLB；完整 SMP FS 还需细化锁粒度。
当前实现边界
默认共享内存模拟 IPI；NR_CPUS=2；无 idle env；env_free 可能触发多次 shootdown，逻辑优先于性能。
Source: SMP_DESIGN_AND_TEST_SUMMARY.md + project code
14

## Slide 15
一句话总结
SMP 改造的核心，是系统性消除单核假设。
per-CPU
->
spinlock
->
IPI
->
TLB shootdown
->
safe destroy
->
targeted tests
从启动、异常栈、系统调用，到调度、内存和 env 生命周期，每一步都把“只有一个 CPU”的隐含前提改成了可被代码维护的 SMP invariant。
2
CPUs
谢谢，请老师提问
Source: SMP_DESIGN_AND_TEST_SUMMARY.md + project code
15