## Slide 1
MOS SMP 多核移植
实现路线、教程差异与关键代码
MIPS 24Kc
QEMU Malta
2 vCPU SMP
CPU0
全局初始化 / 调度启动
CPU1
等待栅栏 / 从核上线
IPI
远程函数调用 / TLB 同步
SMP
per-CPU 状态
IPI mailbox
TLB shootdown
远端 env 销毁
Notes: 开场先说本项目是在单核 MOS 上做 SMP 扩展，目标不是追求完整商用内核，而是在课程约束下把启动、调度、IPI、TLB、FS 约束跑通。
强调本答辩重点：哪些地方没有照搬教程建议、为什么这样做、关键竞态如何处理。

## Slide 2
MOS SMP DEFENSE
任务目标与实现边界
2
QEMU vCPU：-smp 2
1
共享内核镜像
N
普通 env 多核调度
CPU0
fs_serv 固定运行
已覆盖：从核上线、IPI mailbox、TLB shootdown、调度互斥、SHELL
刻意约束：文件系统服务固定 CPU0，降低块设备并发复杂度
平台适配：默认共享内存模拟 IPI，保留 MMIO 分支
Makefile
QEMU_FLAGS += -smp 2 -cpu 24Kc -m 64 \
-nographic -M malta -no-reboot
SMP 多核移植实现答辩 / 02
Notes: 这一页只讲边界：任务要求支持至少两核、IPI、SHELL、多核调度、内存同步。
说明 fs_serv 固定 CPU0 不是逃避用户进程多核，而是把真实 IDE/block cache/open table 集中到服务进程，普通用户进程仍能在两个 CPU 上调度并通过 IPC 请求 FS。

## Slide 3
MOS SMP DEFENSE
与教程路线的主要差异
教程建议
当前实现
答辩重点
$gp 保存 per-CPU 指针
全局 cpu_data[NR_CPUS] + cpu_id()
不占 ABI 敏感寄存器，入口维护更少
IPI_START 唤醒从核
从核已进入 _start 后等待 smp_boot_ready
适配本地 QEMU Malta/24Kc
slave_exc_gen_entry
所有 CPU 共用 exc_gen_entry
栈和状态按 EBase/cpu_data 分流
CAS/无锁页表
pmap_lock 粗粒度保护
正确性优先，TLB 广播在锁外
全硬件 IPI
默认共享内存 pending + mailbox
语义保留，MMIO 分支可切换
SMP 多核移植实现答辩 / 03
Notes: 这里要主动承认差异，不要被问到才解释。
整体论点：教程给的是推荐路径而非唯一实现；本实现保留了语义目标，比如 per-CPU 状态、远程函数调用、TLB 同步，只是在 QEMU 和工程复杂度下换了实现方式。

## Slide 4
MOS SMP DEFENSE
启动路径：从 IPI_START 改为启动栅栏
所有 CPU
进入 _start
EBase 低位
判断 CPU ID
CPU0
清 .bss / smp_init
CPU1
等待 smp_boot_ready
mips_init
创建 env
独立栈
secondary_start
init/start.S
mfc0 t0, CP0_EBASE
andi t0, t0, 0x03ff
bnez t0, secondary_wait
secondary_wait:
bne t2, t3, 1b
j smp_secondary_start
SMP 多核移植实现答辩 / 04
Notes: 教程里从核由主核通过 IPI_START 唤醒。本实现里 QEMU 的从核已经进入统一入口，所以更自然的做法是分流后等待 CPU0 完成基础初始化。
关键点是 CPU1 不清 .bss，否则会破坏 CPU0 已初始化的全局状态；并且每个 CPU 按 CPU ID 计算自己的内核栈。

## Slide 5
MOS SMP DEFENSE
每核状态：不用 $gp，也能 per-CPU
教程：DECLARE_LOCAL_DATA_PTR 绑定 $gp
实现：CP0 EBase -> cpu_id() -> cpu_data[cpu]
收益：汇编入口和异常路径不用维护 $gp
include/smp.h
struct cpu_local_data {
int cpu_id;
struct Env *curenv;
Pde *cur_pgdir;
u_long kernel_stack_top;
int sched_count;
};
kern/smp.c
int cpu_id(void) {
u_int ebase;
__asm__ volatile("mfc0 %0, $15, 1" : "=r"(ebase));
ebase &= 0x3ff;
return ebase >= NR_CPUS ? 0 : ebase;
}
curenv
cur_pgdir
sched_count
SMP 多核移植实现答辩 / 05
Notes: 重点说全局 curenv/cur_pgdir 在 SMP 下不成立，因为两个 CPU 可以同时运行不同 env、使用不同用户页目录。
当前保留了 curenv 旧符号但关键路径改用 cpu_curenv、cpu_cur_pgdir、cpu_kstack_top 等接口。

## Slide 6
MOS SMP DEFENSE
IPI mailbox：同步远程函数调用
CPU A
发起调用
mailbox
fn/arg0/arg1
IPI_CALL
pending bit
CPU B
handle_ipi_irq
ipi_done = 1
kern/smp.c
spin_lock(&ipi_mailbox_lock[cpu]);
ipi_done[cpu] = 0;
ipi_mailbox_write(cpu, IPI_MBOX_FN, (u_int)fn);
ipi_send(cpu, IPI_CALL);
ipi_wait_done(cpu);
spin_unlock(&ipi_mailbox_lock[cpu]);
SMP 多核移植实现答辩 / 06
Notes: 这一页讲 IPI_CALL 的语义：目标 CPU 执行一个函数并通知完成，所以是同步远程函数调用。
等待 ipi_done 的循环里如果本 CPU 收到 IPI，会主动 handle_ipi_irq，这是为了避免双向远程调用时双方互等。

## Slide 7
MOS SMP DEFENSE
TLB shootdown：页表修改后广播失效
pmap_lock
修改 PTE/ref
释放锁
本地
TLB out
IPI 广播
remote call
远端
TLB out
关键：TLB 广播不能放在 pmap_lock 内等待
kern/tlbex.c
tlb_invalidate_local(asid, va);
if (smp_boot_ready == SMP_BOOT_READY) {
smp_group_function_call(
tlb_invalidate_local, asid, (u_int)va);
}
SMP 多核移植实现答辩 / 07
Notes: 单核只需要本地 tlb_out；SMP 下每个 CPU 都有自己的 TLB，所以页表被 CPU0 改了，CPU1 可能还缓存旧映射。
答辩时一定强调：page_insert/page_remove 在锁内改 PTE 和引用计数，释放 pmap_lock 后再 tlb_invalidate，避免远端 CPU 处理 IPI 时也需要 pmap_lock 造成死锁。

## Slide 8
MOS SMP DEFENSE
调度：一个 env 不能同时跑在两个 CPU 上
env_sched_lock 保护全局 runnable 队列
env_running/env_cpu_id 表示正在运行位置
env_pinned_cpu 支持 fs_serv 固定 CPU0
sched_count 放入 cpu_data，时间片每核独立
kern/sched.c
if (pinned_ok &&
!e->env_kill_pending &&
(e->env_running == 0 || e->env_cpu_id == cpu)) {
goto found;
}
...
e->env_running = 1;
e->env_cpu_id = cpu;
cpu_data[cpu].sched_count = count;
env_sched_list
CPU0
CPU1
env A
running=1
env B
running=1
SMP 多核移植实现答辩 / 08
Notes: 这一页可类比单核调度器的静态 count 在 SMP 下会被两个 CPU 共享干扰，所以移到 cpu_data[cpu].sched_count。
选择 env 时在锁内判断 pinned、kill_pending、running 状态，选中后在锁内写 running/cpu_id，关闭两个 CPU 同时选中同一个 env 的窗口。

## Slide 9
MOS SMP DEFENSE
远端 env 销毁：IPI 只 poke，不直接 free
CPU0
env_destroy
锁内标记
kill_pending
IPI poke
不释放资源
CPU1
schedule 安全点
本地 env_free
kill_done
避免嵌套链：IPI handler -> env_free -> page_remove -> tlb_invalidate -> IPI
kern/env.c
u_int status = env_irq_save();
smp_group_function_call(env_remote_kill_poke, envid, 0);
while (e->env_id == envid && !e->env_kill_done) {
handle_ipi_irq();
}
env_irq_restore(status);
SMP 多核移植实现答辩 / 09
Notes: 这是最容易被追问的一页：为什么不能在 IPI handler 中直接 env_free。
答案是 env_free 会释放页表，page_remove 又触发 tlb_invalidate，tlb_invalidate 会再发 IPI。把释放放在 schedule 安全点，可以避免 IPI handler 内出现嵌套 IPI 和 ipi_done 覆盖。
等待远端释放时临时关本 CPU 全局中断，避免 timer 重入调度测试钩子；但循环中仍主动处理 pending IPI，避免别的 IPI 等待死锁。

## Slide 10
MOS SMP DEFENSE
文件系统与设备：先集中，再加锁
普通用户进程
CPU0 / CPU1
IPC 请求
fs_serv
固定 CPU0
IDE / console
锁保护 MMIO
kern/env.c / fs/ide.c
if (strcmp(name, "fs_serv") == 0)
e->env_pinned_cpu = 0;
user_spin_lock(&ide_lock);
// IDE PIO sequence
user_spin_unlock(&ide_lock);
不是禁止 CPU1 用户进程访问文件，而是把真实文件服务集中在 CPU0
console/IDE 直接 syscall 路径也有内核锁保护
SMP 多核移植实现答辩 / 10
Notes: 强调 FS 是本实现的工程约束：fs_serv 固定在 CPU0，普通用户程序仍可多核调度，通过 IPC 请求服务。
IDE PIO 操作顺序性很强，因此用户态 ide_lock 保护完整读写序列，内核 dev syscall 也对 console 和 IDE MMIO 分别加锁。

## Slide 11
MOS SMP DEFENSE
测试驱动修复的几个竞态
问题
修复
验证
远端运行 env 被 destroy
kill_pending + 目标 CPU 本地 free
lab6_5 / lab6_6
IPI handler 直接 free 嵌套 IPI
handler 只 poke，释放放 schedule
lab6_7
等待远端销毁被 timer 重入
等待期间临时关 STATUS_IE
双向 destroy
IPC 唤醒过早
先完成 page_insert，再设 RUNNABLE
IPC + shell
从核过早调度
timer_schedule_ready 栅栏
[1] slave online
验证入口
make -s test lab=6_2
make run
sh testshell.sh
SMP 多核移植实现答辩 / 11
Notes: 这页用于展示实现不是一次写完，而是围绕实际竞态迭代修复。
可以把 lab6_7 当作重点案例：双向远端销毁暴露了 timer reentry 和嵌套 IPI 的问题。

## Slide 12
MOS SMP DEFENSE
总结：实现语义完整，路线做了平台化取舍
SMP 基础：两核启动、独立栈、per-CPU curenv/pgdir/time slice
同步核心：spinlock + mailbox IPI + TLB shootdown
调度安全：env_running/env_cpu_id/kill_pending 关闭关键竞态
工程边界：fs_serv 固定 CPU0，设备访问串行化
答辩主线：不是照搬教程，而是在保持 SMP 语义的前提下适配 QEMU 平台与课程内核复杂度。
SMP 多核移植实现答辩 / 12
Notes: 收尾时把所有点重新扣回任务要求：至少两核、IPI、调度、内存/TLB、文件系统和 shell。
如果被问不足：默认 IPI 是共享内存模拟、pmap_lock 粗粒度、env_free shootdown 没做批量优化，后续可换硬件 IPI、细粒度页表锁或批量 TLB shootdown。